## Slide 1: ניטור בזמן אמת של פתיחת ברזי כיבוי אש
מגישים: פז מורד ועידן טרייסטמן
מנחה: צביקה (זאק) רוזנבלום

## Slide 2: מבוא
הפרויקט עוסק בניטור המידע המתקבל עבור השימוש בברזי כיבוי האש ברמה עירונית, בזמן אמת.

## Slide 3: מטרת הפרויקט
פיתוח אב-טיפוס של חיישן חיצוני אשר מבצע ניטור בזמן אמת של מידע על ברזי כיבוי אש –החיישן מתריע מיד כאשר מתבצע שימוש זדוני בברז הכיבוי, וכך מונע אפשרות של גניבת מים ונזק לברז שעלול לסכן חיים.

## Slide 4: יעדים ומדדים
יעדים
עמידה בתנאי חום (מיועד לשימוש חיצוני)
יכולת בדיקה של שימוש זדוני בברזי הכיבוי
עמידה ברטיבות ברמת גשם חיצוני
העברת אות מידע באמצעות תקשורת סלולרית
אורך חיי סוללה של יותר משנה ללא הטענה
מדדים
יכולת העמידות בטמפרטורה של כל חלק במוצר לפי הגדרות היצרן
מערך דגימות תגובה לוויברציות
קופסא ברמת תקן IP65
המידע יתקבל במערכת הבדיקה בטווח זמן קצר
ניצול יעיל של הספק בזמן פעילות המערכת

## Slide 5: חלופות - בקר
 | רסברי פאי | ארדואינו
תוכנה | קוד סגור מבוסס על לינוקס שפת תכנות Python וניתן לשימוש בשפות נוספות | קוד פתוח שפת תכנות C
סיבוכיות | אינו מותאם למתחילים ללא ידע, אך כן מאפשר למידה למביני עניין | מותאם למתחילים לחלוטין עם ממשק פשוט לעבודה
כוח עיבוד | רכיב שמשמש כמחשב מעבד 1.6GHz | בקר בלבד בעל מעבד חלש הפועל ע"י 8 סיביות
מחיר | יקר יחסית יכול להגיע ל300 ש"ח | זול- עשרות שקלים

## Slide 6: דיון בחלופות - חיישן
העדפתינו הייתה לבחור בחישן ה420-SW אך מפעת חוסר זמינות בחרנו להשתמש בAccelerometer ADXL345
SW-420
ADXL345

## Slide 7: אמצעי להעברת מידע אלחוטי

## Slide 8: חלופות - ענן
ThingSpeak
Socket
One Drive

## Slide 9: מתחרים בשוק
S.CAP
Copernic
HydranTech
פקק המתחבר בראש הברז כיבוי בעל חיישן נפח
פקק ברז הסנקה עם חיישן מגע עם מים וחיישן סיבוב, משדר סלולרי
צמיד המתחבר לפני צמיד החזקת צינור הכיבוי, בעל חיישן מגע במים ושידור ברשת סלולרית

## Slide 10: תרשים בלוקים של המערכת

## Slide 11: תיאור המערכת באופן גרפי

## Slide 12: ממשק המשתמש מהGUI
חלון ראשי

## Slide 13: ממשק המשתמש מהGUI
חלון משני

## Slide 14: ממשק המשתמש GUI
חלון משני (מצב חירום)

## Slide 15: אלגוריתמים שמיושמים בפרויקט (מצד הרספברי)
def hydrant_installation_and_calibration():
def add_hydrant_id_and_status(hydrant_id, status):
def hydrant_state():
def disconnect_usb():
def reconnect_usb():
רישום הברז בענן
נקדת התחלה של החיישן
אלגוריטם זיהוי שימוש זדוני בברז
חיבור וסגירה של מערך כניסות הUSB

## Slide 16: אלגוריתמים שמיושמים בפרויקט (מצד המחשב)
def read_data_thingspeak():
def update_clock_and_date():
def open_database():
def add_call():
def add_to_table():
def reset_fire_engine():
def close_database():
def update_csv_file():
def update_table_values(item_id):
def update_clock_and_date2():
קריאת המידע מהענן

## Slide 17: סיכונים עיקריים ודרכי ההתמודדות איתם
סיכון | סבירות | השפעה על הפרויקט | דרך התמודדות
עיכובים בזמני הגעת הרכיבים הנדרשים | גבוהה | בניית האבטיפוס תעוכב ועלולה להוביל לאי יכולת הצגת אבטיפוס עובד במועד הסיום הסופי לפרויקט | במקרה של עיקוב קנית הרכיב בישראל במחיר גבוה
רכיבים תקולים | נמוכה | בניית האבטיפוס תעוכב ועלולה להוביל לאי יכולת הצגת אבטיפוס עובד במועד הסיום הסופי לפרויקט | החזרת הרכיבים והזמנה במחיר גבוה יותר בישראל
אי עמידה בלוח הזמנים | בינונית | כלל הפרויקט יעוכב ועלול להוביל לאי יכולת הצגת אבטיפוס/תוכנה עובד/ת במועד הסיום הסופי לפרויקט | השקעת זמן מרבית וצמצום הפער הנוצר בזמן אמת

## Slide 18: עתיד הפרויקט (אפשרות לקידום באפיק מסחרי)
    להפוך את המוצר לכדאי מבחינת עיריות כך שההזנה תהיה באמצעות פאנל סולרי, כך שנמנע הצורך בהחלפה שנתית של הסוללה דבר המקל על הפעילות השותפת מבחינת עירייה.
    להפוך אותו לכדאי יותר מבחינת הציבור הפרטי. להשתמש בו בבתים פרטיים עם פיצר שמתממשק לשרותי הוואטפ ומעדכן את ועד הבית בזמן אמת במתרחש בברז הכיבוי של הבניין וכן לשלב את הפרויקט עם מצלמה ששולת תמונה לענן ומאפשרת להבין האם השימוש תקין ומונע מבדיקה עצמית או שליחת ניידת לברז הכיבוי בכל התראה שצצה.

## Slide 19: סיכום ומסקנות
בנינו מוצר מתקדם המציע יתרונות משמעותיים על פני המתחרים. המוצר ניתן לייצור בסיטונאיות, המאפשרת מחיר נמוך וזמינות רחבה. ההתקנה הפשוטה והאפשרות והתאמת המכשיר לכל ברז, מקנות לנו יתרון ביציאה לשוק הרחב, המוצר עמיד בתנאי שטח, בזכות הקופסא החיצונית הפשוטה. למרות שנתקלנו באתגר עם סוללת הRPI הלקח המרכזי הוא לתכנן מראש ולשיקול רכיבים מותאמים אישית למוצר כדי למזער את העלויות העתידיות.